## Slide 1: Technische Hilfeleistung -Verkehrsunfall- „Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen“

## Slide 2
Inhalt
Einleitung
Elektroantrieb/Elektrohybridantrieb
Besonderheiten von Elektrofahrzeugen
Sicherheitseinrichtungen, Schutzmechanismen
Lagefeststellung (Erkundung/Kontrolle)
Informationssysteme
Einsatzmaßnahmen
Fazit

## Slide 3
Einsatzkräfte werden aufgrund der gestiegenen Zulassungszahlen im Einsatzgeschehen immer häufiger mit verunglückten Elektro- und Hybridfahrzeugen konfrontiert. Die taktische Vorgehensweise bei der Abarbeitung solcher Einsatzszenarien muss angepasst und das Wissen um die neue Antriebstechnik und die dadurch bedingten rettungstechnischen Besonderheiten erweitert werden.
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Einleitung
Abb.1

## Slide 4
Besondere Gefahren bei Elektro- und Hybridfahrzeugen:
Elektrizität Stromschlag, Lichtbögen durch Kurzschlüsse.
Brand der Hochvoltbatterie Durch mechanische Beschädigung, externe Beflammung oder technische Mängel kann die Hochvoltbatterie zu brennen (auch zeitverzögert) beginnen. Erschwerte Brandbekämpfung durch schlechte Zugänglichkeit.
Sichern des Fahrzeuges Ungewolltes in Bewegung setzen des Fahrzeuges, fehlendes Motorgeräusch, anderes Kippverhalten wegen verändertem Schwerpunkt.
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Einleitung

## Slide 5
Die elektrischen Komponenten des Elektroantriebs arbeiten in Spannungsbereichen oberhalb von 25 Volt Wechselspannung und 60 Volt Gleichspannung.
Da die Spannung über der in konventionellen Fahrzeugen üblichen Spannung von 12 Volt liegt, wird für diesen Spannungsbereich der Begriff „Hochvolt“ (HV) verwendet.
Elektroantrieb/Elektrohybridantrieb
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Abb.2

## Slide 6
Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei Elektrohybridfahrzeugen um Elektrofahrzeuge handelt und damit in Bezug auf den Einsatz der Feuerwehr vergleichbare Risiken bilden, werden diese Fahrzeuge gemeinsam betrachtet.
Folgende Gemeinsamkeiten sind zu erwähnen:
  Hochvoltbatterie
  Hochvoltleitungen
  Hochvoltkomponenten (z. B. Spannungswandler, Elektromotoren)
Um die für den Vortrieb notwendige Energie bereitzustellen, verfügen moderne Elektrofahrzeuge zusätzlich zur normalen 12 V/24 V Batterie über Hochvoltbatterien mit einer Batteriegleichspannung von teilweise mehr als 400 V (Niederspannung).
Elektroantrieb/Elektrohybridantrieb
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen

## Slide 7
Elektroantrieb/Elektrohybridantrieb
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Abb.3
Hochvoltbatterie
Hochvoltleitungen
Hochvoltkomponenten

## Slide 8
Innerhalb des Batteriesystems befinden sich Trennrelais, welche im Bedarfsfall die Hochvoltbatterie an allen Batteriepolen vom Hochvoltnetz trennen.
Das Hochvoltnetz ist galvanisch (ohne leitende Verbindung) vom normalen Bordnetz getrennt. Es unterscheidet sich hierdurch vom 12 V/24 V-Bordnetz, dessen Stromkreis über die Fahrzeugkarosserie geschlossen wird.
Bei Unfällen mit Airbagauslösung erfolgt i.d.R. eine Abschaltung des Hochvoltnetzes durch Öffnen der Trennrelais.
Sicherheitseinrichtungen, Schutzmechanismen
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Notes: Erklären!

## Slide 9
Leitungsüberwachung
Hochvoltkomponenten sind in der Regel mit Warnaufklebern versehen und berührsicher ausgeführt.
Durch die hohen Sicherheitsstandards der Serienfahrzeuge ist es bei nicht völlig deformierten Fahrzeugen mit Beschädigung des Batteriegehäuses praktisch ausgeschlossen eine Verletzung durch den elektrischen Strom zu erleiden.
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Abb.5
Sicherheitseinrichtungen, Schutzmechanismen
Abb.4

## Slide 10
Hochvoltkabel sind mit einer orangefarbenen Isolierung versehen und berührsicher ausgeführt.
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Sicherheitseinrichtungen, Schutzmechanismen
Abb.6

## Slide 11
Lagefeststellung (Erkundung/Kontrolle)
Während der Erkundungsphase nach einem Verkehrsunfall oder bei einem Fahrzeugbrand sollte immer versucht werden, die Antriebsart zu identifizieren.
Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten unterscheiden sich allerdings äußerlich häufig nicht oder kaum von Fahrzeugen mit konventionellem Otto- oder Dieselantrieb.
Trotzdem gibt es an den Fahrzeugen bauliche Gegebenheiten, die auf einen alternativen Antrieb hinweisen.
Um erste Anhaltspunkte zu erhalten, um welchen Antrieb es sich handelt, kann die AUTO – Regel angewendet werden.
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen

## Slide 12
  Nebelbildung am bzw. unterhalb des Fahrzeuges?
  Gasaustritt/Schaden an der Hochvoltbatterie?
  Abblasgeräusche (Rauschen/Zischen, Knistern, Knallen)?
  austretende Flüssigkeiten?
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
A – Austretende Betriebsstoffe
Abb.7
Notes: Welche Antriebsart ist vorhanden?
Wo sitzen die Hauptkomponenten?
Gibt es Sicherheitseinrichtungen oder Abschaltmöglichkeiten?
Wo finde ich technische Informationen zum Fahrzeug?
…
Befragung von Beteiligten
Aufkleber oder Typenkennzeichnung
Auspuff vorhanden?
Gekennzeichnete Trennschalter?
Rettungskarten vorhanden?
Überprüfung Tankdeckel
…

## Slide 13
  Sind auf dem Fahrzeugboden farblich hervorgehobene Leitungen oder sonstige Hinweise sichtbar?
  Sind ungewöhnliche Vertiefungen sichtbar?
  Fehlt der Auspuff?
  Sind Gastanks im Kofferraum sichtbar?
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
U – Unterboden erkunden
Abb.8
Notes: Welche Antriebsart ist vorhanden?
Wo sitzen die Hauptkomponenten?
Gibt es Sicherheitseinrichtungen oder Abschaltmöglichkeiten?
Wo finde ich technische Informationen zum Fahrzeug?
…
Befragung von Beteiligten
Aufkleber oder Typenkennzeichnung
Auspuff vorhanden?
Gekennzeichnete Trennschalter?
Rettungskarten vorhanden?
Überprüfung Tankdeckel
…

## Slide 14
  Tankverschluss für Erdgas, Benzin, Ladesteckdose?
  Ist ein Füllanschluss eines Flüssiggasfahrzeuges zu erkennen?
Abb.9
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
T – Tankdeckel öffnen
Notes: Welche Antriebsart ist vorhanden?
Wo sitzen die Hauptkomponenten?
Gibt es Sicherheitseinrichtungen oder Abschaltmöglichkeiten?
Wo finde ich technische Informationen zum Fahrzeug?
…
Befragung von Beteiligten
Aufkleber oder Typenkennzeichnung
Auspuff vorhanden?
Gekennzeichnete Trennschalter?
Rettungskarten vorhanden?
Überprüfung Tankdeckel
…

## Slide 15
  Sind weitere Anschlüsse außerhalb des Tankdeckels vorhanden?
  Sind Typenschilder, Abkürzungen oder Aufkleber auf dem Fahrzeug angebracht, die zur Identifizierung beitragen können?
  „E“ am amtliches Kennzeichen?
Abb.11
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Abb.12
O – Oberfläche absuchen
Abb.10
Notes: Welche Antriebsart ist vorhanden?
Wo sitzen die Hauptkomponenten?
Gibt es Sicherheitseinrichtungen oder Abschaltmöglichkeiten?
Wo finde ich technische Informationen zum Fahrzeug?
…
Befragung von Beteiligten
Aufkleber oder Typenkennzeichnung
Auspuff vorhanden?
Gekennzeichnete Trennschalter?
Rettungskarten vorhanden?
Überprüfung Tankdeckel
…

## Slide 16
Informationssysteme
Abb.14
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Abb.13
Rettungsdatenblätter

## Slide 17
Abb.15
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Online Fahrzeugidentifikationssystem/Kennzeichenabfrage
Informationssysteme
Abb.16
Notes: Viele zentrale Leitstellen in Hessen verfügen über eine Möglichkeit zur Abfrage von Fahrzeugkennzeichen. Im Regelfall arbeitet die Kennzeichenabfrage im Zusammenspiel mit einem Fahrzeuginformationssystem, so dass nach erfolgter Kennzeichenabfrage gleich das richtige Rettungsdatenblatt angezeigt wird. Auch die Antriebsart wird dargestellt. Auf diesem Weg lässt sich i.d.R. auch feststellen, ob das Fahrzeug nachträglich, z.B. mit einem Flüssiggasantrieb, ausgestattet wurde.
Im Auftrag des Verbandes der deutschen Automobilindustrie (VDA) sowie des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e. V. (VDIK) hat die Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) eine lokale IT-Anwendung zur Bereitstellung originaler Rettungsdatenblätter für Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst bereitgestellt. Dieses als SilverDAT-FRS bezeichnete System ermöglicht registrierten und legitimierten Benutzern eine ad-hoc-Abfrage des jeweils aktuellen Rettungsdatenblattes für ein spezielles Fahrzeug anhand eines Fahrzeugsuchbaums oder der Eingabe einer eindeutigen Datenblatt-ID.
Rettungsleitstellen haben darüber hinaus die Möglichkeit, über eine Datenverbindung des SilverDAT-FRS-Systems auf den Dienst des KBA zuzugreifen. Damit wird unter Eingabe des Kfz-Kennzeichens das Fahrzeug exakt bestimmt und das Rettungsdatenblatt aus dem SilverDAT-FRS-Systems abgerufen. Als weiteres Ergebnis erhält der Nutzer einen Hinwies, wenn es sich um ein Fahrzeug mit alternativen Kraftstoffen handelt. D. h., wenn die Leitstelle der Feuerwehr im Rahmen der Notrufabfrage auch das Kfz-Kennzeichen eines verunfallten Fahrzeuges erfragen kann, so kann bei der Anfahrt der Einsatzkräfte bereits festgestellt werden, ob es sich um ein Fahrzeug mit alternativen Antrieb handelt.

## Slide 18
Einsatzmaßnahmen
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Das verunfallte Fahrzeug kann sich geräuschlos in Bewegung setzen, daher ist ein Wegrollen durch folgende Maßnahmen zu verhindern:
  Schalthebel in Stellung „P“ bringen bzw. Gang einlegen.
  „Zündung“ ausschalten (Schlüssel oder Start-Stop-Schalter betätigen).
  Feststellbremse betätigen.
  Räder mit Unterlegkeilen sichern.
Die Hochvoltbatterie ist auf Beschädigung sowie Eindringen von Fremdkörpern zu kontrollieren.
Bei Durchführung der Rettungsmaßnahmen, auch bei abgeschaltetem Hochvoltnetz, ist jegliche Beschädigung bzw. ungeschützte Berührung aller Teile der Hochvoltanlage zu vermeiden.

## Slide 19
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Beim Stabilisieren des Fahrzeuges ist auf eventuell vorhandene Hochvoltleitungen zu achten (farbliche Kennzeichnung ist orange).
Eine Beschädigung der Hochvoltbatterie infolge der durchgeführten Rettungsmaßnahmen muss in jedem Fall verhindert werden.
Einsatzmaßnahmen
Abb.17

## Slide 20
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Bei einer Airbagauslösung erfolgt in der Regel die Abschaltung der Hochvoltanlage automatisch. Zusätzlich wird empfohlen, die Hochvoltanlage und weitere Fahrzeugsysteme gemäß den Rettungsdatenblättern außer Betrieb zu nehmen.
Hinweise zur Deaktivierung können den Rettungsdatenblättern entnommen werden.
Einsatzmaßnahmen
Abb.18
SRS-Steuergerät
Airbag
Niedervolt-Batterie
Hochvolt-Batterie
Gasgenerator
Gasdruckdämpfer/
Vorgespannte Feder
Hochvolt-Kabel/- Komponenten
Gurtstraffer
Karosserie-Verstärkung
Hochvolt-Trennstelle

## Slide 21
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Beispiele für mögliche Deaktivierungsschritte wie im Rettungsdatenblatt dargestellt:
12 Volt Batterie abklemmen
Sicherung ziehen/entfernen
Kabel durchtrennen
Wartungsstecker betätigen (12/24 Volt)
Wartungsstecker betätigen (Hochvoltsystem)
Notaus-Schalter
Schweller durchtrennen
...
Einsatzmaßnahmen
Abb.19

## Slide 22
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Einsatzmaßnahmen
Notaus-Schalter
Sicherung (markiert)
elektr. Leitung (markiert)
elektr. Leitung (markiert)
1
2
3
4
Abb.20
Abb.21
Abb.22
Abb.23
Mögliche Anordnungen von Notaus-Schaltern, Sicherungen und entsprechenden elektrischen Leitungen, die im Bedarfsfall betätigt bzw. getrennt werden können.

## Slide 23
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Einsatzmaßnahmen
Wartungsstecker (12 V/24 V) zur Abschaltung des Hochvoltnetzes
Abb.24
Abb.25
Abb.26
„Betriebszustand“
„Entsicherter Zustand“
„Freigeschalteter Zustand“

## Slide 24
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Einsatzmaßnahmen
Wartungsstecker (siehe Abb. 27 bis 29) im Hochvoltsystem zur Abschaltung des Hochvoltnetzes (wenn vom Hersteller im Rettungs-datenblatt empfohlen).
Abb.27: Renault
Abb.28: Opel, Chevrolet
Abb.29: Toyota / Lexus
Achtung: Ggf. ist zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich (z. B. Schutzhandschuhe gegen Störlichtbögen), siehe Rettungs-datenblatt!

## Slide 25
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Nach derzeitigem Kenntnisstand stellen Restspannungen im System keine konkrete Gefahr bei den weiteren Einsatzmaßnahmen dar.
Freigelegte Hochvoltbatterien oder Teile davon können Spannung führen, die Batterieflüssigkeit kann ätzend und/oder entzündlich sein, daher nicht ungeschützt berühren und keine Manipulationen vornehmen.
Einsatzmaßnahmen
Abb.30

## Slide 26
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Wurde eine Hochvoltbatterie (wahrscheinlich) beschädigt, besteht die Gefahr eines sofortigen oder verzögerten Austritts von giftigen und/oder brennbaren Gasen, reizendem, brennbaren und ätzendem Elektrolyt oder eines Brandes. Folgende Maßnahmen sind zu berücksichtigen:
  Innenraum belüften.
  ggf. Atemschutz tragen.
  Einsatz einer Wärmebildkamera ist zu empfehlen, um Hochvoltbatterie zu beurteilen. Dabei gilt allerdings zu beachten, dass eine niedrige Temperatur nicht zwangsläufig eine Brandgefahr ausschließt.
  ggf. Kühlung der Hochvoltbatterie einleiten.
  Beschädigte Teile des Hochvoltsystems oder der Hochvoltbatterie bei Arbeiten in diesem Bereich elektrisch isolierend abdecken.
  Austretendes Elektrolyt aufnehmen (Bindemittel).
Einsatzmaßnahmen bei Beschädigung der Hochvoltbatterie

## Slide 27
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Bei Unfällen mit Beschädigung der Hochvoltbatterie ist das verunfallte Fahrzeug mit zusätzlichen Hinweisen an den Abschleppdienst zu übergeben, da eine Entzündung der eventuell beschädigten Hochvoltbatterie nicht ausgeschlossen werden kann.
Folgende Punkte sind zu beachten:
  Verunfallte Fahrzeuge isoliert abstellen, Abstand zu Objekten und anderen Fahrzeugen!
  Abdecken (vor Witterungseinflüssen schützen)!
  Hersteller/Servicepartner informieren und Hochvoltbatterie entladen/ausbauen lassen!
Einsatzmaßnahmen bei Beschädigung der Hochvoltbatterie

## Slide 28
Einsatzmaßnahmen (Pkw im Wasser)
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Auch bei Wassereintritt in die Hochvoltbatterien besteht keine elektrische Gefährdung. Ein Wassereintritt in die Batterie kann eine Elektrolyse zur Folge haben.
Nach der Bergung Wasser ablaufen lassen und Hochvoltanlage außer Betrieb nehmen (wenn möglich).
Abb.31

## Slide 29
Fahrzeugbrände mit Beteiligung der Hochvoltbatterie (Lithium-Technologie), Erkenntnisse aus Brandversuchen:
  Keine heftigen Reaktionen (kein elementares Lithium vorhanden), aber Funkenbildung und Abblasen von brennbaren Gasen sind möglich. Knallende Geräusche/Kurzschlüsse sind wahrnehmbar.
  Eine elektrische Gefährdung ist ausgeschlossen, solange die Hochvoltbatterie nicht mechanisch beschädigt wird.
  Wasser ist als Löschmittel geeignet. Ein erhöhter Löschmittelbedarf und eine längere Löschdauer sind zu berücksichtigen, da Einbringen von Wasser in das Innere der Hochvoltbatterie aufgrund der Integrierung in die Fahrzeugstruktur schwierig ist.
  Atemgifte erfordern keine zusätzlichen Maßnahmen gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren.
  Eine verzögerte Wiederentzündung ist möglich (Wiederentzündung 22 Stunden nach den Löschmaßnahmen).
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Brennende Hochvoltbatterie (Löschmaßnahmen)

## Slide 30
Die vollständige Feuerwehrschutzkleidung ist zu tragen.
Umluftunabhänger Atemschutz ist anzulegen.
Hochvoltbatterien mit viel Wasser löschen und auch nach dem Löschen noch ausreichend kühlen (Rückzündungsgefahr).
Eine ausreichende Löschwasserversorgung ist sicherzustellen.
Hochvoltbatterien nicht öffnen/punktieren, etc.
Der Einsatz von Netzmittel ist grundsätzlich möglich, bringt aber gegenüber reinem Wasser als Löschmittel nicht in jedem Fall Vorteile.
Pulver, Schaum und Löschgas sind praktisch wirkungslos.
Brennende Hochvoltbatterie (Löschmaßnahmen)
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen

## Slide 31
Nach derzeitigem Stand kann das kontaminierte Löschwasser über die Kanalisation der Kläranlage zugeführt werden, da der Verdünnungsgrad sehr hoch ist.
Im weiteren Einsatzverlauf muss gemäß den Herstellerangaben und Fahrzeuginformationen eine Deaktivierung erfolgen (vgl. Rettungsdatenblatt).
Hinweise zum Umgang mit beschädigten Hochvoltbatterien sind zu beachten (siehe Folie 26, 27).
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Brennende Hochvoltbatterie (Löschmaßnahmen)

## Slide 32
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Brennender Elektroantrieb (Löschmaßnahmen)
Abb.32
Abb.33
Der Smart wurde in eine mit Wasser geflutete Mulde gesetzt!

## Slide 33
Grundsätzlich sind Fahrzeuge mit Hochvoltantrieben und Hochvoltenergiespeichern im Feuerwehreinsatz nicht gefährlicher als die bisher im Straßenverkehr anzutreffenden Fahrzeuge.
Vielfalt und Komplexität der Technik stellt hohe Anforderungen an die Einsatzkräfte. Fehlende Einheitlichkeit bei Hinweisen an Fahrzeugen erhöht den Erkundungsaufwand und Informationsbedarf.
Der Einheitsführer erkundet unter Anwendung des Führungsvorganges, ob es sich bei dem verunfallten Fahrzeug um ein Fahrzeug mit einem alternativen Antrieb handelt. (AUTO-Regel, augenscheinliche Wahrnehmung, befragen von Personen, Kennzeichenabfrage, Rettungsdatenblätter, etc.)
Fazit
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen

## Slide 34
Die grundsätzliche Einsatztaktik bei der patientenorientierten Rettung von Personen aus verunfallten Fahrzeugen mit Hochvoltantrieben ändert sich gegenüber Fahrzeugen mit Otto- oder Dieselmotor nicht. Gleiches gilt für Fahrzeugbrände!
Feuerwehren müssen die technischen Entwicklungen aktiv begleiten.
Herstellerangaben und Fahrzeuginformationen sind zu beachten.
Alle Maßnahmen dienen dem Ziel, der verletzten Person(en) so schnell wie möglich und notwendig unter Berücksichtigung einer patientenorientierten Rettung zu helfen.
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen
Fazit

## Slide 35
Abbildungsverzeichnis
Hessische Landesfeuerwehrschule
Abb.2, 4, 5 und 17
VDA
Abb.14
BMW AG
Abb.8, 9 und 11
Opel Automobile GmbH
Abb.1, 18 und 30
Audi AG
Abb.3 und 10
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
Abb.12
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen

## Slide 36
Abbildungsverzeichnis
Moditech Rescue Solution Crash Recovery System
Abb.13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 und 29
Deutsche Automobil Treuhand
Abb.15
Brandschutz Deutsche Feuerwehrzeitung (Ausgabe 06/2018)
Abb.32 und 33
Jeffrey Koper, Brandweer Kennemerland
Abb.31
Stephan Brust, Feuerwehr Karlstadt
Abb.7
Berufsfeuerwehr Wiesbaden
Abb.6, 16 und 19
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen

## Slide 37
Literaturverzeichnis
Fachwissen Feuerwehr, ecomed
Unfälle mit alternativ angetriebenen Fahrzeugen, Christof Linde
Kohlhammer Verlag
Alternative Fahrzeugantriebe im Feuerwehreinsatz, Jörg Heck
DGUV Information 205-022
Rettungs- und Löscharbeiten an Pkw mit alternativer Antriebstechnik
vfdb Richtlinie 06/01
Technisch-medizinische Rettung nach Verkehrsunfällen
vfdb Merkblatt 06/04
Unfallhilfe und Bergen bei Fahrzeugen mit Hochvolt-Systemen
vfdb Merkblatt 10/07
Einsätze an Kraftfahrzeugen mit alternativen Antriebsarten und -kraftstoffen
VDA Verband der Automobilindustrie
Unfallhilfe & Bergen bei Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen
Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg
Einsatzhinweise für alternativ angetriebene Fahrzeuge und alternative Energieträger
Einsatzhinweise beim Umgang mit Elektrofahrzeugen